Requisitos do supervisório

1. Ler a temperatura de vários pontos do headend;
2. saber se os ar-condicionados estão ligados ou desligados;
3. poder ligá-los e desligá-los de forma automática;
4. possuir um dashboard no formato de uma planta baixa para exibir os dados;
5. permitir que os ar-condicionados possam ser ligados de forma manual pelo dashboard;

Regras de negócio

O sistema só pode ligar os spliters se os chillers estiverem desligados. Talvez algum disjuntor dispare se os chillers e os spliters estiverem ligados ao mesmo tempo;

Sensores

Sensor De Temperatura Ds18b20 – Vários sensores podem ser ligados em uma única porta.
1. Tensão de alimentação: 3.0 - 5.5VDC;
2. Leitura de temperatura entre: -55°C a +125°C (±0.5°C) ;
3. Precisão: ±0.5°C entre -10°C e +85°C;
4. Fios: Vermelho(VCC), Amarelo(DATA) e Preto(GND);
5. Tempo de atualização: <750ms;
6. Precisão: ±0.5°C;
7. Resolução: 9 ou 12 bits;
8. Interface 1 fio (1 Wire);
9. ID único de 64 bits;

Fim de curso –

Emissor (TIL32) e receptor (KSM603LM) infravermelho –